## Slide 1: Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
präsentiert von
Oliver Koepp
Zur Erlangung des akademisches Grades
Bachelor of Engineering
24.01.2020

## Slide 2: Gliederung
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Einleitung
Grundlagen
Implementierung
  Software
  Modultest
Auswertung
Praktische Durchführung

## Slide 3: Einleitung
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Problem:
„Eine Positionsbestimmung im Zentimeterbereich durchzuführen“
Lösung:
Kommunikation zwischen Master und Slave
  2,4GHz Funk
  Hörbaren Schall
Zeitsynchronisation
  Precision Time Protocol (PTP)
Positionsbestimmung
  Time Difference of Arrival

## Slide 4: Grundlagen – Master /Slave
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Software:
RIOT – The friendly Operating System for the Internet of Things
  Echtzeitfähig
  Fokus – Drahtlose Sensornetzwerke
  Multithreading
  Ist mit SAMR21 kompatibel
Hardware:
  Atmel SAM R21 Xplained Pro Board
    RIOT OS
    Integriertes 2,4GHz Funkmodul
    Integrierbarkeit in vorhandene Systeme

## Slide 5: Grundlagen – Master /Slave
Master:
Unbekannte Position
SparkFun Sound Detector
  Detektion von Hörbarem Schall
  TTL – Ausgang
  Veränderbare Empfindlichkeit
  Slave:
  Sitzt bei bekannten Positionen (Koordinaten)
  Lautsprecher
    PIEP – Ton  andere Töne werden überlagert
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival

## Slide 6: Grundlagen – Master /Slave
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Master: Slave:

## Slide 7
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival

## Slide 8: Grundlagen – Zeitsynchronisation
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Problem:
„Keine gemeinsame Zeitbasis vorhanden“
Lösung:
Precision Time Protocol (PTP)
Hierarchielose kleine Sensornetzwerke spezialisiert
Hohe Genauigkeit
Genauigkeit bis ohne Hardwareunterstützung

## Slide 9: Grundlagen – Zeitsynchronisation
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Laufzeitverzögerung
Bestimmung des
PINGs
Synchronisation der
Zeit
Request / Response –
Nachrichtenaustausch

## Slide 10: Grundlagen – Time Difference of Arrival
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Verfahren zur Laufzeitmessung
Laufzeitunterschied von zwei Zeitstempel
Art des Signals ist irrelevant
-

## Slide 11: Grundlagen – Mathematik
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Schall breitet sich Kreisförmig in 2D aus
Schnittpunkt von drei Kreisen  eindeutige Punktidentifizierung
Schnittpunkt von drei
Kreisgleichungen

## Slide 12: Implementierung – Software
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Ja
Nein
Ja
Nein

## Slide 13: Implementierung – Modultest
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Fehlereingrenzung durch unabhängige Module
Abweichungen besser zu erkennen

## Slide 14: Implementierung – Modultest
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Konstant
-Sekunden
Konstant
-Sekunden
Konstant
-Sekunden
Irrational
-Sekunden
Kann nicht approximiert werden

## Slide 15: Vermutung – Modul D
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Keine Impulsabgabe des Tons
Plausibilitätscheck war erfolgreich (Klatschen)
Verzögerungen min. durch Zeitsynchronisation
  Genauigkeit

## Slide 16: Auswertung
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Positionsbestimmung  Technisch realisierbar
Zentimetergenauigkeit nicht erfüllt
  Einschränkungen bei der Hardware
Irrationale Schwankungen
Hardware nicht optimal ausgesucht
Unit Test
Gleichungen für die Positionsbestimmung
Abstand zweier Punkte
Quadratische Gleichung

## Slide 17: Praktische Durchführung
Positionsbestimmung drahtloser mobiler eingebetteter Systeme mittels Time Difference of Arrival
Zeitsynchronisation
  Precision Time Protocol
Theoretische Positionsbestimmung
  Schnittpunkt ohne Schwankung
  Schnittpunkt mit Schwankung
Praktische Positionsbestimmung
  Zeitsynchronisation
  Messung